Требование к качеству поверхностей:

Высококачественная стяжка:

не более 2 мм. на 2 метра правило по кругу.

уклон не более 1 мм. на одну комнату.

во всех помещениях, кроме кухни и прихожей, стяжка должна быть на одном уровне.

в кухне и прихожей стяжка должна быть выше на 1.5 см., чем стяжка в других помещениях.

браком считается целиком вся стяжка в помещении при наличии, через 28 дней после укладки, любых трещин, разнозвучании при простукивании(пустоты и отслоение от основания), слабой/пылящей поверхности и при отклонениях выше нормы.

Высококачественная штукатурка стен:

не более 2 мм. на 2 метра правило по кругу для плоскостей,

не более 2 мм. на 2 метра правило для изогнутых поверхностей (колонны, вогнутые поверхности).

отклонение от вертикали по отвесу не более 2 мм. от пола до потолка для плоскостей.

в помещениях где будет плитка(сан.узлы, кухня, прихожая), выводить плоскости всех стен под 90 градусов друг к другу(углы 90 градусов).

браком считаем целиком всю поверхность при наличии трещин, разнозвучания при простукивании (пустоты и отслоение от основания) и где будет отклонение выше нормы.

Высококачественная штукатурка потолков:

не более 2 мм. на 2 метра правило по кругу.

при необходимости нанесения слоя штукатурки толщиной более 2 см. для выравнивания потолка в горизонт, выравнивать потолки не в горизонт, а в плоскость.

браком считаем целиком всю поверхность при наличии трещин, разнозвучания при простукивании (пустоты и отслоение от основания)  и где будет отклонение выше нормы.

Высококачественная шпатлёвка потолков:

не более 1 мм. на 2 метра правило по кругу.

для выравненых в горизонт потолков, уклон не более 1 мм. на одну комнату.

браком считаем целиком всю поверхность при наличии трещин, разнозвучания при простукивании (пустоты и отслоение от основания) и где будет отклонение выше нормы.

Высококачественная шпатлёвка стен:

не более 1 мм. на 2 метра правило по кругу для плоскостей.

не более 1 мм. на 2 метра правило для изогнутых поверхностей (колонны, вогнутые поверхности).

отклонение от вертикали по отвесу не более 2 мм. от пола до потолка для плоскостей.

браком считаем целиком всю поверхность при наличии трещин, разнозвучания при простукивании (пустоты и отслоение от основания) и где будет отклонение выше нормы.

Высококачественная облицовка плиткой:

перед укладкой плитки, распаковывать все коробки с плиткой и сортировать плитки по одинаковой геометрии. на одну стену использовать плитку одинаковой геометрии с возможным плавным переходом к геометрии  плитки смежной стены. плитки закрученные винтом выше допустимых пределов, не использовать, если же плитки не хватает, то использовать такую плитку в трудно видных местах и для подрезки.

отклонения от плоскости не допускаются ни для одной плитки, если это не предусмотрено проектом, использовать шнурки.

швы между настенными плитками должны быть одинаковыми - 1.5 мм крестики ставить

в углы плитки (где сточена фаска).

настенную плитку для облицовки внешних углов помещения подрезать под углом 45 градусов.

напольная плитка должна быть уложена строго по уровню, отклонения от плоскости не допускаются ни для одной плитки, если это не предусмотрено проектом.

швы между напольными плитками должны быть одинаковыми – 2.5 мм крестики ставить в углы плитки.

наличие плиточного клея в швах не допускается, после укладки сразу прочищать и отмывать швы и плитку.

браком считаем целиком всю поверхность при наличии разнозвучания при простукивании(пустоты под плиткой) и где будет отклонение выше нормы.

Все поверхности, не удовлетворяющие требованиям, должны быть исправлены за счёт строителей (материалы и работа). После чего будет проведена повторная приёмка. Возможен вариант, по соглашению строителей с заказчиком, не исправлять забракованные поверхности, в этом случае заказчиком не оплачиваются работы не принятых поверхностей. В случае если эти работы уже были оплачены, строители должны вернуть деньги или сделать бесплатно другие работы аналогичной стоимости, если таковые имеются.

Перечень помещений (общая площадь квартиры 68,2 м2):

- Балкон (2 шт.)

- Спальня (2 шт.)

- хозяйский сан.узел

- кухня

- коридор

- дополнительные работы

Техническое задание:

- балкон (2 шт)

  - штукатурка, шпатлёвка, шлифовка откосов

  - выравнивание стен ГКЛ по обрешётке с утеплением

  - обшивание стен сайдингом

  - монтаж розеток,  выключателей освещения

  - устройство стяжки

  - наклеивание плитки на пол

  - потолок из гипсокартона с лампами освещения

  - электрика: 2 розетки 220В, 4 галогенки в потолок

- спальня (2 шт.)

  - зачистка и покраска стояков отопления

  - пробивание стены под кондиционер,прокладка шлангов и проводов

  - утепление монтажной пеной пустот между монолитной и внешними стенами

  - монтаж электропроводки и розеток, выключателей

  - устройство подоконников

  - штукатурка, шпатлёвка, шлифовка откосов

  - грунтовка стен, потолка

  - выставление маяков на пол и стены под 90 градусов

  - устройство стяжки

  - наклейка армирующей сетки на стены и потолок (опцинально)

  - штукатурка стен и потолка ротбандом

  - шпатлёвка стен и потолка два раза, шлифовка

  - оклейка стен обоями с последующей окраской в 2 слоя

  - укладка паркета

  - устройство дверей

  - установка плинтусов на потолок и пол

  - монтаж части потолка из ГКЛ со светильниками

  - устройство карнизов для штор

  - Устройство люстр

  - электрика

220В (9 точек):    2 – бра

1 – телефон

1 – игровая приставка

1 – видеоплеер

1 – домашний кинотеатр

1 – спутниковый ресивер

1 – кондиционер

1 – интернет

выключатели 2 шт.: 1 – большой, малый свет в спальне

1 – свет в балконе

галогенки 8 шт. в потолке

2 люстры

- хозяйский сан. Узел (туалет+ванная)

  - демонтаж/монтаж стен из гипсовых пазогребневых плит

  - разводка труб под водоснабжение и канализацию (унитаз, биде, мойдодыр, ванна, водонагреватель, смесители)+ установка дополнительного унитаза.

  - разводка электропроводки, монтаж розеток и выключателей

  - сборка труб в тех. шкафу (гребёнки, водосчётчики, редукторы, шаровые краны, фильтры грубой и тонкой очистки)

  - штукатурка стен

  - устройство стяжки

  - укладка плитки на пол и стены, затирка швов

  - установка унитаза, биде, ванной, мойдодыра, смесителей, полотенцесушителя

  - устройство потолка со светильниками

  - навеска зеркал

  - устройство вентиляции

  - устройство тех. люка

  - устройство плинтуса из плитки на пол

  - промазывание герметиком стыка между ванной и плиткой

  - электрика: 1 розетка – пустая, 1 – зеркало. все 220В, 4 – галогенки в потолке

- кухня

  - утепление монтажной пеной пустот между монолитной и внешними стенами

  - зачистка и покраска стояков отопления

  - прокладка труб

  - разводка труб под водоснабжение и канализацию (раковина, посудомоечная машина)

  - сборка труб в тех. шкафу (гребёнки, водосчётчики, редукторы, шаровые краны, фильтры грубой очистки)

  - монтаж электропроводки и розеток, выключателей

  - штукатурка, шпатлёвка, шлифовка откосов

  - грунтовка стен, потолка

  - выставление маяков на пол и стены под 90 градусов

  - устройство стяжки

  - вывод одного угла под 90 градусов

  - наклейка армирующей сетки на стены и потолок

  - штукатурка стен и потолка ротбандом

  - шпатлёвка стен и потолка два раза, шлифовка

  - оклейка части стен обоями с последующей окраской в 2 слоя

  - укладка плитки и ламината на пол и часть стены

  - установка потолочного плинтуса

  - монтаж части потолка из ГКЛ со светильниками

  - устройство дверей

  - устройство карнизов для штор

  - устройство люстры

  - электрика

220В(11 точек): 1 – телевизор

1 -  посудомойка

1 – комбайн

1 – микроволновка

1 – холодильник

1 – чайник

1 – СВЧ

1 – Духовка

1 - Плита

2 - удлинители

выключатели: 1 – большой свет, малый свет

галогенки 6 шт. в потолок+ люстра

- коридор (прихожая)

  - монтаж электропроводки, розеток, выключателей

  - штукатурка, шпатлёвка, шлифовка откосов

  - грунтовка стен, потолка

  - выставление маяков на пол и стены под 90 градусов

  - устройство стяжки

  - наклейка армирующей сетки на стены и потолок

  - штукатурка стен и потолка ротбандом

  - шпатлёвка стен и потолка два раза, шлифовка

  - оклейка части стен обоями с последующей окраской в 2 слоя

  - укладка паркета

  - установка плинтуса на пол и потолок

  - электрика

220В(3 точки): 3 – пустая

Выключатели: 1 –сан. узел.

1 - ванная

1 - коридор

галогенки 8 шт. в потолок

- дополнительные работы

  - полная уборка песка и строительной пыли в помещении перед укладкой стяжки

  - уборка, вынос и вывоз строительного мусора после своих работ

  - погрузка, доставка, разгрузка, подьём в квартиру чернового материала

  - разгрузка, подьём в квартиру чистового материала

  - после окончания чистовой отделки, провести уборку квартиры.