Задание на водоснабжение:

1.      Подключение котла теплого пола:

a.      Стравить давление с коллектора ТП (аккуратно! Залит антифриз)

b.     Установить насосно-смесительную группу Овентроп на коллектор.

c.      Связать с котлом PPR трубами 1"

d.     Использовать на насос смесительного узла электрическое управление от котла

e.     установить  внешнюю программируемую на 7 дней метео-станцию (совместимую с котлом Dakon), вывести ее на стену гостиной, подключить управление котлом от метеостанции.

f.       Прокачать и запустить систему. Доливать систему можно дистиллированной водой или антифризом (есть в запасе литров 5)

2.      Контур водоснабжения:

a.      Установить фильры на воду BB20” в следующем порядке: механический, обезжелезиватель, умягчитель, уголь. Монтаж на стену последовательным под электрощитом. Обязателен контур обхода, для замены фильтров без остановки водоснабжения. (1”)

b.     Подключить настенный электро-котел Аристон Индастриал 150 на ГВС. На входе – трехходовой кран и обратный клапан. 1”

c.      Смонтировать систему циркуляции ГВС – от котла до самой дальней точки водоразбора (раковина в ванной) и обратно до трехходового крана. От котла – насос циркуляции. Перед трехходовым – расширительный бак (в наличии нет) и обратный клапан. Все это трубой 1".

d.     Смонтировать точки водоразбора ГВС:

i.     Раковина в котельной – открытая подводка 3/4

ii.     Ванная – скрытая подводка 3/4

iii.     Раковина кухни – скрытая подводка 3/4

iv.     Раковина в с/у – скрытая подводка ¾

e.     Смонтировать систему подачи ХВС, труба 1”, к точкам разбора переходы на ¾:

i.     Туалет в котельной – открытая подводка

ii.     Стиральная машина в котельной – открытая подводка

iii.     Туалет в с/у – скрытая

iv.     Ванная – скрытая

v.     Кухня – скрытая

vi.     Раковина в с/у – скрытая