| Кровля / работы |
| --- |
|  | Разборка плоского парапета из листовой оцинкованной стали шириной 500 мм | м.п. | 215,58 |
|  | Разборка плоского парапета из металлического сайдинга шириной 500 мм | м.п. | 74,06 |
|  | Разборка мягкой кровли из наплавляемого рулонного материала | 100 м2 | 25,80 |
|  | Разборка ц/п стяжки t=50 мм | 100 м2 | 3,87 |
|  | Устройство ц/п стяжки t=50 мм армированной (арматурная сетка 100х100 мм из проволоки ВР-1 d=5 мм) (с приготовлением растворной смеси на объекте из сухой смеси, поставляемой в мешках) | 100 м2 | 3,87 |
|  | Огрунтовка основания под рулонное покрытие кровли битумным праймером | 100 м2 | 25,80 |
|  | Устройство покрытия кровли из наплавляемых рулонных материалов в 2 слоя | 100 м2 | 25,80 |
|  | Устройство плоского парапета из листовой оцинкованной стали шириной 500 мм | м.п. | 289,64 |
|  | Очистка флюгарок и дефлекторов металлических от старой краски и ржавчины металлическими щетками | м2 | 50 |
|  | Масляная окраска за 2 раза металлических поверхностей флюгарок и дефлекторов | м2 | 50 |
| Кровля / материалы |
| 1. | Арматурная сетка 100х100 мм из проволоки ВР-1 d=5 мм. Расход = 2,9 кг/м2 |  |  |
| 2. | Сухая смесь пескобетон М300 |  |  |
| 3. | Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ, расход = 0,3 л/м2 |  |  |
| 4. | Рулонная наплавляемая кровля ТЕХНОНИКОЛЬ Унифлекс ВЕНТ ЭПВ нижний слой |  |  |
| 5. | Рулонная наплавляемая кровля ТЕХНОНИКОЛЬ Техноэласт ЭКП верхний слой |  |  |
| 6. | Краска масляная |  |  |