ПЕРЕХОДНИК

на вал точила для кулачкового патрона

(материал сталь, размеры в миллиметрах)

без фаски

Примечание. 1. Внутреннее отверстие диаметром 12,6 мм СТРОГО по размеру (посадка, так называемая на «холодную» отверстия переходника на вал с натягом (указан допуск ±0).

2. Надпись «без фаски» означает, что не нужно снимать фаску (грань не обрабатывается).

3. Конусность отверстия 12,6мм за счёт сверла (при предварительном сверлении для окончательной расточки до диаметра 12,6мм). Важно, чтобы длина внутреннего отверстия Ø12,6 мм была 40мм.