Здравствуйте. Мне нужно сделать полый цилиндр (нижнюю часть под матрешку-куклу, так как я хочу попробовать в нее вставить динамик). Динамик будет врезан в фанерку 4 мм, которая по пазам должна въехать в чашу. Пазы должны быть по всей длине вертикальной поверхности и дну глубиной и шириной под фанерку. Пазы друг напротив друга, по центру (на концах диаметра).
Параметры -
1) внутренний диаметр чаши 90 мм, то есть расстояние между пазами
2) паз имеет глубину 3 мм как на боковой поверхности, так и по дну, а ширину 5 мм
3) отдельно нужна круглая фанерка толщиной 2 мм и радиусом 45 мм (чтобы сверху закрыть динамик)
4) отдельно нужна прямоугольная фанерка для динамика толщиной 4 мм (фанерка 95 мм на 88 мм ). Дыра для динамика диаметром 8 см, расположена ближе к стороне 95 мм. 
5) дно цилиндра 0,5 см, чтобы можно вырезать паз 3 мм (не больше)
6) для выхода звука нужны дырочки по поверхности цилиндра. Не знаю какого диаметра лучше, но если удобно, то насверлите побольше (10 дырок) по 0,5 см на одной половине чаши на высоте не более 80 см от дна чаши
7) вся высота 170 мм. Толщина стенки чаши 1 см