Приложение № 1

к Договору строительного подряда №___/___/___

от  «     »_______ 2018 г.

Техническое задание

на ремонтно-отделочные работы

| г. Москва | «____» _______________ 2018г. |
| --- | --- |

Техническое задание (бланк заказа) на ремонтно-отделочные работы предназначено для предварительной оценки стоимости работ и черновых материалов.

| Общие сведения о заказчике |
| --- |
| Заказчик: | ООО «РУТЕХ» |
| Адрес объекта: | г.Москва, ул. Комдива Орлова, вл.1, ЖК «Клеверленд» |
| Телефон заказчика: | +7 (495) 642-52-97, +7 (903) 979-50-88 |
| E-mail: | man@rutekh.ru |
| Срок выполнения: | IV квартал 2018г – I квартал 2019г |
| Стоимость работ: | Договорная |
| Общие сведения о ремонтируемом помещении |
| Общая площадь (S): | 567,76 м2 |
| Высота потолков (H): | 2,74 м (согласно РД АР 115-081-АР1) |
| Тип помещения: | Новостройка |
| Наличие лифта: | Грузовой и пассажирский лифты. |
| Дизайн-проект: | Имеется (Примечание: отсутствует раздел электрических и слаботочных сетей) |
| Перепланировка: | Не планируется |
| Список общих работ |
| Демонтажные работы: | Не требуются |
| Монтаж стен: | Не требуется |
| Монолитные конструкции: | Не требуются |
| Электромонтажные работы: | Выполнить и согласовать рабочий проект по разводки электрических и слаботочных сетей согласно утвержденного дизайн-проекта |
| Сантехнические работы: | Требуется установка сантехнического оборудования согласно утвержденного дизайн проекта |
| Выравнивание пола: | Требуемые работы с нулевого цикла |
| Выравнивание стен: | Требуемые работы с нулевого цикла |
| Выравнивание потолка: | Требуемые работы с нулевого цикла |
| Гипсокартоновые конструкции: | Требуются, также установка МДФ панелей на площади комнатного пространства |
| Замена радиаторов: | Не требуется |
| Изменение газовой точки: | Отсутствует |
| Стояки отопления: | В соответствии проекта гостиничного комплекса |
| Окна и откосы: | Требуется установка шпонированного МДФ |
| Входная дверь: | Демонтаж и установка |
| Межкомнатные двери и арки: | Демонтаж и установка |
| Утепление стен: | Не требуется |
| Теплый пол: | Требуется установка в уборных комнатах |
| Гидроизоляция: | Требуется |
| Звукоизоляция: | Необходимо выбрать и обосновать использование материалов звукоизоляции без изменения дизайн-проекта помещений и инженерных коммуникаций при производстве работ. |
| Кондиционер и вентиляция: | Требуется |
| Список помещений и Ведомость отделки Смотреть приложение №1 к данному техническому заданию (лист Типы номеров/00.2) |
| Помещение | Площадь, м2 | Пол (1) | Стены (2) | Потолок (3) |
| 01.1 Номер | 13,65 | Ламинат/ подложка под ламинат/Ковролин цвет: песочный/ДВП,фанера/ полиэтиленовая пленка/ термопленка/ теплоизоляция/ гидроизоляция/стяжка, первичный пол | Окраска / грунтовка / шпаклевка / грунтовка / штукатурка/ обеспыливание | Штукатурка/шпатлевка/окраска RAL 9010/ ГКЛ |
| 01.2 Спальня | 10,10 | Ламинат/подложка под ламинат/Ковролин цвет: песочный, серый/ДВП,фанера/ полиэтиленовая пленка/ термопленка/ теплоизоляция/гидроизоляция/стяжка,первичный пол/ чистовая стяжка пола | Керамические панели, фактура дерева / штукатурка /грунтовка | Штукатурка/шпатлевка/окраска RAL 9010/ ГКЛ |
| 01.3 Уборная | 5,34 | Фибра/Полимер/Принт. Inqiostro Bianc (уборные)/ Чистовая стяжка пола | Плитка под дерево 235х2398/Плитка с мраморной крошкой 30х30/ грунтовка /шпаклевка / грунтовка / штукатурка | Штукатурка /ГКЛВ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 02.1 Номер | 18,23 | Ламинат/ подложка под ламинат /Ковролин цвет: песочный/ДВП,фанера/ полиэтиленовая пленка/ термопленка/ теплоизоляция/ гидроизоляция/стяжка,первичный пол | Керамические панели, фактура дерева/Окраска / грунтовка / шпаклевка / грунтовка /штукатурка | Штукатурка /ГКЛ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 02.2 Спальня | 9,19 | Ламинат/ подложка под ламинат /Ковролин цвет: cерый/ ДВП,фанера/ полиэтиленовая пленка/ термопленка/ теплоизоляция/ гидроизоляция/стяжка,первичный пол | Окраска / грунтовка / шпаклевка / грунтовка /штукатурка | Штукатурка /ГКЛ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 02.3 Уборная | 3,48 | Керамогранит 8-12 мм/клей 2-5мм/кабель электрического теплого пола 3-6мм/гидроизоляция с нахлестом на стены 1-2мм/стяжка,первичный пол/ Фибра/Полимер/Принт. Inqiostro Bianc (уборные) | Плитка под дерево 235х2398/Плитка с мраморной крошкой 30х30/ грунтовка /шпаклевка / грунтовка / штукатурка | Штукатурка/ГКЛВ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 03.1 Номер | 15,73 | Ламинат/подложка под ламинат/Ковролин цвет: песочный/ДВП,фанера/ полиэтиленовая пленка/ термопленка/теплоизоляция/ гидроизоляция/стяжка,первичный пол | Окраска/Декоративная штукатурка, имитация мраморной крошки, полированного бетона / грунтовка/шпаклевка/штукатурка | Штукатурка/ ГКЛ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 03.2 Уборная | 2,57 | Бетонно-мозаичный пол, цвет: светло серый, цементный раствор с добавлением каменной или мраморной крошки фракции 2,5-15мм, толщина 15-20мм/ стяжка из жесткого цементно-песчаного раствора марки 75 или низкомарочного бетона/Фибра/Полимер/Принт. Inqiostro Bianc (уборные) | Фибра Полимер Принт Inqiostro Bianc./Плитка с мраморной крошкой 30х30/ грунтовка /шпаклевка / грунтовка / штукатурка | Штукатурка/ГКЛВ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 04.1 Номер | 15,69 | Ламинат/подложка под ламинат/Ковролин цвет: песочный/ДВП,фанера/ полиэтиленовая пленка/ термопленка/теплоизоляция/ гидроизоляция/стяжка,первичный пол | Окраска/Декоративная штукатурка, имитация мраморной крошки, полированного бетона / грунтовка/шпаклевка/штукатурка | Штукатурка/ ГКЛ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 04.2 Уборная | 2,53 | Бетонно-мозаичный пол, цвет: светло серый, цементный раствор с добавлением каменной или мраморной крошки фракции 2,5-15мм, толщина 15-20мм/ стяжка из жесткого цементно-песчаного раствора марки 75 или низкомарочного бетона/Фибра/Полимер/Принт. Inqiostro Bianc (уборные) | Фибра Полимер Принт Inqiostro Bianc./Плитка с мраморной крошкой 30х30/ грунтовка /шпаклевка / грунтовка / штукатурка | Штукатурка/ГКЛВ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 05.1 Номер | 15,66 | Ламинат/подложка под ламинат/Ковролин цвет: песочный/ДВП,фанера/ полиэтиленовая пленка/ термопленка/теплоизоляция/ гидроизоляция/стяжка,первичный пол | Окраска/Декоративная штукатурка, имитация мраморной крошки, полированного бетона / грунтовка/шпаклевка/штукатурка | Штукатурка/ ГКЛ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 05.2 Уборная | 2,56 | Бетонно-мозаичный пол, цвет: светло серый, цементный раствор с добавлением каменной или мраморной крошки фракции 2,5-15мм, толщина 15-20мм/ стяжка из жесткого цементно-песчаного раствора марки 75 или низкомарочного бетона/Фибра/Полимер/Принт. Inqiostro Bianc (уборные) | Фибра Полимер Принт Inqiostro Bianc./Плитка с мраморной крошкой 30х30/ грунтовка /шпаклевка / грунтовка / штукатурка | Штукатурка/ГКЛВ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 06.1 Номер | 15,46 | Ламинат/подложка под ламинат/Ковролин цвет: песочный/ДВП,фанера/ полиэтиленовая пленка/ термопленка/теплоизоляция/ гидроизоляция/стяжка,первичный пол | Окраска/Декоративная штукатурка, имитация мраморной крошки, полированного бетона / грунтовка/шпаклевка/штукатурка | Штукатурка/ ГКЛ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 06.2 Уборная | 2,79 | Бетонно-мозаичный пол, цвет: светло серый, цементный раствор с добавлением каменной или мраморной крошки фракции 2,5-15мм, толщина 15-20мм/ стяжка из жесткого цементно-песчаного раствора марки 75 или низкомарочного бетона/Фибра/Полимер/Принт. Inqiostro Bianc (уборные) | Фибра Полимер Принт Inqiostro Bianc./Плитка с мраморной крошкой 30х30/ грунтовка /шпаклевка / грунтовка / штукатурка | Штукатурка/ГКЛВ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 07.1 Номер | 18,75 | Ламинат/подложка под ламинат /Ковролин цвет: песочный/ДВП,фанера/ полиэтиленовая пленка/ термопленка/ теплоизоляция/ гидроизоляция/стяжка,первичный пол | Окраска/Декоративная штукатурка, имитация мраморной крошки, полированного бетона / грунтовка /шпаклевка | Штукатурка/ ГКЛ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 07.2 Уборная | 3,68 | Бетонно-мозаичный пол, цвет: светло серый, цементный раствор с добавлением каменной или мраморной крошки фракции 2,5-15мм, толщина 15-20мм/ стяжка из жесткого цементно-песчаного раствора марки 75 или низкомарочного бетона/ Фибра/Полимер/Принт. Inqiostro Bianc (уборные) | Фибра Полимер Принт Inqiostro Bianc./Плитка с мраморной крошкой 30х30/ грунтовка / шпаклевка / грунтовка / штукатурка | Штукатурка/ГКЛВ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 08.1 Номер | 15,68 | Ламинат/подложка под ламинат/Ковролин цвет: песочный/ДВП,фанера/ полиэтиленовая пленка/ термопленка/теплоизоляция/ гидроизоляция/стяжка,первичный пол | Окраска/Декоративная штукатурка, имитация мраморной крошки, полированного бетона / грунтовка/шпаклевка/штукатурка | Штукатурка/ ГКЛ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 08.2 Уборная | 2,55 | Бетонно-мозаичный пол, цвет: светло серый, цементный раствор с добавлением каменной или мраморной крошки фракции 2,5-15мм, толщина 15-20мм/ стяжка из жесткого цементно-песчаного раствора марки 75 или низкомарочного бетона/Фибра/Полимер/Принт. Inqiostro Bianc (уборные) | Фибра Полимер Принт Inqiostro Bianc./Плитка с мраморной крошкой 30х30/ грунтовка /шпаклевка / грунтовка / штукатурка | Штукатурка/ГКЛВ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 09.1 Номер | 15,68 | Ламинат/подложка под ламинат/Ковролин цвет: песочный/ДВП,фанера/ полиэтиленовая пленка/ термопленка/теплоизоляция/ гидроизоляция/стяжка,первичный пол | Окраска/Декоративная штукатурка, имитация мраморной крошки, полированного бетона / грунтовка/шпаклевка/штукатурка | Штукатурка/ ГКЛ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 09.2 Уборная | 2,55 | Бетонно-мозаичный пол, цвет: светло серый, цементный раствор с добавлением каменной или мраморной крошки фракции 2,5-15мм, толщина 15-20мм/ стяжка из жесткого цементно-песчаного раствора марки 75 или низкомарочного бетона/Фибра/Полимер/Принт. Inqiostro Bianc (уборные) | Фибра Полимер Принт Inqiostro Bianc./Плитка с мраморной крошкой 30х30/ грунтовка /шпаклевка / грунтовка / штукатурка | Штукатурка/ГКЛВ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 10.1 Номер | 15,66 | Ламинат/подложка под ламинат/Ковролин цвет: песочный/ДВП,фанера/ полиэтиленовая пленка/ термопленка/теплоизоляция/ гидроизоляция/стяжка,первичный пол | Окраска/Декоративная штукатурка, имитация мраморной крошки, полированного бетона / грунтовка/шпаклевка/штукатурка | Штукатурка/ ГКЛ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 10.2 Уборная | 2,57 | Бетонно-мозаичный пол, цвет: светло серый, цементный раствор с добавлением каменной или мраморной крошки фракции 2,5-15мм, толщина 15-20мм/ стяжка из жесткого цементно-песчаного раствора марки 75 или низкомарочного бетона/Фибра/Полимер/Принт. Inqiostro Bianc (уборные) | Фибра Полимер Принт Inqiostro Bianc./Плитка с мраморной крошкой 30х30/ грунтовка /шпаклевка / грунтовка / штукатурка | Штукатурка/ГКЛВ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 11.1 Номер | 15,68 | Ламинат/подложка под ламинат/Ковролин цвет: песочный/ДВП,фанера/ полиэтиленовая пленка/ термопленка/теплоизоляция/ гидроизоляция/стяжка,первичный пол | Окраска/Декоративная штукатурка, имитация мраморной крошки, полированного бетона / грунтовка/шпаклевка/штукатурка | Штукатурка/ ГКЛ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 11.2 Уборная | 2,60 | Бетонно-мозаичный пол, цвет: светло серый, цементный раствор с добавлением каменной или мраморной крошки фракции 2,5-15мм, толщина 15-20мм/ стяжка из жесткого цементно-песчаного раствора марки 75 или низкомарочного бетона/Фибра/Полимер/Принт. Inqiostro Bianc (уборные) | Фибра Полимер Принт Inqiostro Bianc./Плитка с мраморной крошкой 30х30/ грунтовка /шпаклевка / грунтовка / штукатурка | Штукатурка/ГКЛВ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 12.1 Номер | 18,34 | Ламинат/ подложка под ламинат /Ковролин цвет: песочный/ДВП,фанера/ полиэтиленовая пленка/ термопленка/ теплоизоляция/ гидроизоляция/стяжка,первичный пол | Керамические панели, фактура дерева/Окраска / грунтовка / шпаклевка / грунтовка /штукатурка | Штукатурка /ГКЛ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 12.2 Уборная | 3,47 | Ламинат/ подложка под ламинат /Ковролин цвет: cерый/ ДВП,фанера/ полиэтиленовая пленка/ термопленка/ теплоизоляция/ гидроизоляция/стяжка,первичный пол | Окраска / грунтовка / шпаклевка / грунтовка /штукатурка | Штукатурка /ГКЛ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 12.3 Спальня | 9,63 | Керамогранит 8-12 мм/клей 2-5мм/кабель электрического теплого пола 3-6мм/гидроизоляция с нахлестом на стены 1-2мм/стяжка,первичный пол/ Фибра/Полимер/Принт. Inqiostro Bianc (уборные) | Плитка под дерево 235х2398/Плитка с мраморной крошкой 30х30/ грунтовка /шпаклевка / грунтовка / штукатурка | Штукатурка/ГКЛВ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 13.1 Номер | 19,31 | Ковролин цвет: песочный, серый/ДВП,фанера/ полиэтиленовая пленка/ термопленка/теплоизоляция/гидроизоляция/стяжка,первичный пол | Фанера по металлокаркасу/Окраска / грунтовка / шпаклевка / грунтовка /штукатурка | Штукатурка /ГКЛ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 13.2 Уборная | 4,66 | Бетонно-мозаичный пол, цвет: светло серый, цементный раствор с добавлением каменной или мраморной крошки фракции 2,5-15мм, толщина 15-20мм/ стяжка из жесткого цементно-песчаного раствора марки 75 или низкомарочного бетона/Фибра/Полимер/Принт. Inqiostro Bianc (уборные) | Фибра Полимер Принт Inqiostro Bianc./Плитка с мраморной крошкой 30х30/ грунтовка /шпаклевка / грунтовка / штукатурка | Штукатурка/ГКЛВ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 14.1 Номер | 15,19 | Ламинат/подложка под ламинат/Ковролин цвет: песочный/ДВП,фанера/ полиэтиленовая пленка/ термопленка/теплоизоляция/ гидроизоляция/стяжка,первичный пол | Окраска/Декоративная штукатурка, имитация мраморной крошки, полированного бетона / грунтовка/шпаклевка/штукатурка | Штукатурка/ ГКЛ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 14.2 Уборная | 2,97 | Бетонно-мозаичный пол, цвет: светло серый, цементный раствор с добавлением каменной или мраморной крошки фракции 2,5-15мм, толщина 15-20мм/ стяжка из жесткого цементно-песчаного раствора марки 75 или низкомарочного бетона/Фибра/Полимер/Принт. Inqiostro Bianc (уборные) | Фибра Полимер Принт Inqiostro Bianc./Плитка с мраморной крошкой 30х30/ грунтовка /шпаклевка / грунтовка / штукатурка | Штукатурка/ГКЛВ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 15.1 Номер | 18,34 | Ламинат/ подложка под ламинат /Ковролин цвет: песочный/ДВП,фанера/ полиэтиленовая пленка/ термопленка/ теплоизоляция/ гидроизоляция/стяжка,первичный пол | Керамические панели, фактура дерева/Окраска / грунтовка / шпаклевка / грунтовка /штукатурка | Штукатурка /ГКЛ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 15.2 Уборная | 3,40 | Ламинат/ подложка под ламинат /Ковролин цвет: cерый/ ДВП,фанера/ полиэтиленовая пленка/ термопленка/ теплоизоляция/ гидроизоляция/стяжка,первичный пол | Окраска / грунтовка / шпаклевка / грунтовка /штукатурка | Штукатурка /ГКЛ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 15.3 Спальня | 9,60 | Керамогранит 8-12 мм/клей 2-5мм/кабель электрического теплого пола 3-6мм/гидроизоляция с нахлестом на стены 1-2мм/стяжка,первичный пол/ Фибра/Полимер/Принт. Inqiostro Bianc (уборные) | Плитка под дерево 235х2398/Плитка с мраморной крошкой 30х30/ грунтовка /шпаклевка / грунтовка / штукатурка | Штукатурка/ГКЛВ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 16.1 Номер | 18,64 | Ковролин цвет: песочный, серый/ДВП,фанера/ полиэтиленовая пленка/ термопленка/теплоизоляция/гидроизоляция/стяжка,первичный пол | Фанера по металлокаркасу/Окраска / грунтовка / шпаклевка / грунтовка /штукатурка | Штукатурка /ГКЛ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 16.2 Уборная | 4,71 | Бетонно-мозаичный пол, цвет: светло серый, цементный раствор с добавлением каменной или мраморной крошки фракции 2,5-15мм, толщина 15-20мм/ стяжка из жесткого цементно-песчаного раствора марки 75 или низкомарочного бетона/Фибра/Полимер/Принт. Inqiostro Bianc (уборные) | Фибра Полимер Принт Inqiostro Bianc./Плитка с мраморной крошкой 30х30/ грунтовка /шпаклевка / грунтовка / штукатурка | Штукатурка/ГКЛВ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 17.1 Номер | 15,59 | Ламинат/подложка под ламинат/Ковролин цвет: песочный/ДВП,фанера/ полиэтиленовая пленка/ термопленка/теплоизоляция/ гидроизоляция/стяжка,первичный пол | Окраска/Декоративная штукатурка, имитация мраморной крошки, полированного бетона / грунтовка/шпаклевка/штукатурка | Штукатурка/ ГКЛ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 17.2 Уборная | 2,64 | Бетонно-мозаичный пол, цвет: светло серый, цементный раствор с добавлением каменной или мраморной крошки фракции 2,5-15мм, толщина 15-20мм/ стяжка из жесткого цементно-песчаного раствора марки 75 или низкомарочного бетона/Фибра/Полимер/Принт. Inqiostro Bianc (уборные) | Фибра Полимер Принт Inqiostro Bianc./Плитка с мраморной крошкой 30х30/ грунтовка /шпаклевка / грунтовка / штукатурка | Штукатурка/ГКЛВ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 18.1 Номер | 15,64 | Ламинат/подложка под ламинат/Ковролин цвет: песочный/ДВП,фанера/ полиэтиленовая пленка/ термопленка/теплоизоляция/ гидроизоляция/стяжка,первичный пол | Окраска/Декоративная штукатурка, имитация мраморной крошки, полированного бетона / грунтовка/шпаклевка/штукатурка | Штукатурка/ ГКЛ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 18.2 Уборная | 2,60 | Бетонно-мозаичный пол, цвет: светло серый, цементный раствор с добавлением каменной или мраморной крошки фракции 2,5-15мм, толщина 15-20мм/ стяжка из жесткого цементно-песчаного раствора марки 75 или низкомарочного бетона/Фибра/Полимер/Принт. Inqiostro Bianc (уборные) | Фибра Полимер Принт Inqiostro Bianc./Плитка с мраморной крошкой 30х30/ грунтовка /шпаклевка / грунтовка / штукатурка | Штукатурка/ГКЛВ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 19.1 Номер | 15,74 | Ламинат/подложка под ламинат/Ковролин цвет: песочный/ДВП,фанера/ полиэтиленовая пленка/ термопленка/теплоизоляция/ гидроизоляция/стяжка,первичный пол | Окраска/Декоративная штукатурка, имитация мраморной крошки, полированного бетона / грунтовка/шпаклевка/штукатурка | Штукатурка/ ГКЛ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 19.2 Уборная | 2,60 | Бетонно-мозаичный пол, цвет: светло серый, цементный раствор с добавлением каменной или мраморной крошки фракции 2,5-15мм, толщина 15-20мм/ стяжка из жесткого цементно-песчаного раствора марки 75 или низкомарочного бетона/Фибра/Полимер/Принт. Inqiostro Bianc (уборные) | Фибра Полимер Принт Inqiostro Bianc./Плитка с мраморной крошкой 30х30/ грунтовка /шпаклевка / грунтовка / штукатурка | Штукатурка/ГКЛВ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 20.1 Номер | 15,69 | Ламинат/подложка под ламинат/Ковролин цвет: песочный/ДВП,фанера/ полиэтиленовая пленка/ термопленка/теплоизоляция/ гидроизоляция/стяжка,первичный пол | Окраска/Декоративная штукатурка, имитация мраморной крошки, полированного бетона / грунтовка/шпаклевка/штукатурка | Штукатурка/ ГКЛ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 20.2 Уборная | 2,64 | Бетонно-мозаичный пол, цвет: светло серый, цементный раствор с добавлением каменной или мраморной крошки фракции 2,5-15мм, толщина 15-20мм/ стяжка из жесткого цементно-песчаного раствора марки 75 или низкомарочного бетона/Фибра/Полимер/Принт. Inqiostro Bianc (уборные) | Фибра Полимер Принт Inqiostro Bianc./Плитка с мраморной крошкой 30х30/ грунтовка /шпаклевка / грунтовка / штукатурка | Штукатурка/ГКЛВ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 21.1 Номер | 15,69 | Ламинат/подложка под ламинат/Ковролин цвет: песочный/ДВП,фанера/ полиэтиленовая пленка/ термопленка/ теплоизоляция/ гидроизоляция/стяжка,первичный пол | Окраска/Декоративная штукатурка, имитация мраморной крошки, полированного бетона / грунтовка /шпаклевка | Штукатурка/ ГКЛ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 21.2 Уборная | 2,55 | Бетонно-мозаичный пол, цвет: светло серый, цементный раствор с добавлением каменной или мраморной крошки фракции 2,5-15мм, толщина 15-20мм/ стяжка из жесткого цементно-песчаного раствора марки 75 или низкомарочного бетона/Фибра/Полимер/Принт. Inqiostro Bianc (уборные) | Фибра Полимер Принт Inqiostro Bianc./Плитка с мраморной крошкой 30х30/ грунтовка /шпаклевка / грунтовка / штукатурка | Штукатурка/ГКЛВ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 22 Коридор | 35,78 | Ковролин цвет: песочный, серый, светло серый /ДВП,фанера/полиэтиленовая пленка/ термопленка/ теплоизоляция/ гидроизоляция/ стяжка,первичный пол | Декоративные медные листы / ГКЛ по Металлокаркасу/Декоративная штукатурка, имитация мраморной крошки, полированного бетона / грунтовка /шпаклевка/Медный плинтус 10х70(h) | Акустический потолок (подвесные канаты)/ ГКЛ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 23 Холл | 47,34 | Ковролин цвет: песочный, серый, светло серый /ДВП,фанера/полиэтиленовая пленка/ термопленка/ теплоизоляция/ гидроизоляция/ стяжка,первичный пол | Декоративные медные листы / ГКЛ по Металлокаркасу/Декоративная штукатурка, имитация мраморной крошки, полированного бетона / грунтовка /шпаклевка/Медный плинтус 10х70(h) | Акустический потолок (подвесные канаты)/ ГКЛ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 24 Холл | 16,62 | Ковролин цвет: песочный/ДВП,фанера/полиэтиленовая пленка/ термопленка/ теплоизоляция/ гидроизоляция/ стяжка,первичный пол/Бетонно-мозаичный пол, цвет: темно серый, светло серый, цементный раствор с добавлением каменной или мраморной крошки фракции 2,5-15мм, толщина 15-20мм/стяжка из жесткого цементно-песчаного раствора марки 75 или низкомарочного бетона | Декоративная штукатурка, имитация мраморной крошки, полированного бетона/ грунтовка /шпаклевка / гипрок /звукоизоляция, метало каркас /грунтовка | ГКЛ/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 25 Прачечная | 6,66 | Бетонно-мозаичный пол, цвет: светло серый, цементный раствор с добавлением каменной или мраморной крошки фракции 2,5-15мм, толщина 15-20мм/ стяжка из жесткого цементно-песчаного раствора марки 75 или низкомарочного бетона | Окраска / грунтовка / шпаклевка / грунтовка /штукатурка | Штукатурка/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 26 С/у | 3,14 | Бетонно-мозаичный пол, цвет: светло серый, цементный раствор с добавлением каменной или мраморной крошки фракции 2,5-15мм, толщина 15-20мм/ стяжка из жесткого цементно-песчаного раствора марки 75 или низкомарочного бетона | Окраска / грунтовка / шпаклевка / грунтовка /штукатурка | Штукатурка /шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 27 Кладовая | 6,06 | Бетонно-мозаичный пол, цвет: светло серый, цементный раствор с добавлением каменной или мраморной крошки фракции 2,5-15мм, толщина 15-20мм/ стяжка из жесткого цементно-песчаного раствора марки 75 или низкомарочного бетона | Окраска / грунтовка / шпаклевка / грунтовка /штукатурка | Штукатурка/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| 28 Гардероб для персонала | 4,20 | Бетонно-мозаичный пол, цвет: светло серый, цементный раствор с добавлением каменной или мраморной крошки фракции 2,5-15мм, толщина 15-20мм/ стяжка из жесткого цементно-песчаного раствора марки 75 или низкомарочного бетона | Окраска / грунтовка / шпаклевка / грунтовка /штукатурка | Штукатурка/шпатлевка/окраска RAL 9010 |
| Технические требования |
| 5.1 Заказчику организовать допуск подрядчика, поставку необходимых материалов и оборудования для производства работ на объект. 5.2 Необходимо произвести контрольный обмер коридора, жилых и нежилых помещений. Составить дефектную ведомость по выявленным недочетам. Предоставить Заказчику с подтверждением и обоснованием недочетов. 5.3 Подрядчику выдать рабочие чертежи с деталировкой узлов для устранения выявленных дефектов и согласовывать их с Заказчиком. 5.4 Подрядчику произвести подсчет численности сотрудников и сроков выполнения комплекса ремонтно-отделочных работ по этапам с предоставлением графика и списка сотрудников для согласования Заказчику. 5.5 Выполнить горизонтальную разводку электрической, слаботочной, канализационной сети и сетей горячего и холодного водоснабжения в санузле и кухне согласно дизайн-проекта. 5.6 В санузле и на кухне произвести установку и подключение сантехнического оборудования согласно дизайн-проекта. 5.7 Тип используемых материалов и устанавливаемого оборудования согласно дизайн-проекта, все отклонения согласовываются с Заказчиком предварительно. 5.8 Заказчику произвести выбор и утвердить местоположение в помещениях для установки сплит систем Подрядчику предусмотреть монтаж систем кондиционирования. 5.9 Работы по отделке производить с использованием сертифицированных материалов с качеством отвечающим требованиям "высококачественная отделка". Образцы всех отделочных материалов согласовать с Заказчиком. 5.10 Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. 5.11 В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы и затраты по восстановлению берет на себя подрядная организация. 5.12 Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств. |
| Привлечение субподрядчиков |
| Подрядчик может привлекать сторонние организации на выполнение 15-20% работ от общего объема по объекту. К таким видам работ относятся проектные и специализированные, остальные идут по согласованию с Заказчиком. |
| Требование к безопасности выполняемых работ |
| 7.1 Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, пожарной безопасности и технике безопасности, а также мероприятия по предотвращению аварийных и иных ситуаций на объекте в соответствии с действующими положениями и нормами федерального и регионального значения для г.Москвы. 7.2 Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за соблюдение вышеуказанных правил и соблюдение мер безопасности при проведении работ. Копия приказа предоставляется Заказчику. |
| Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии |
| 8.1 Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых работ подрядной организацией. 8.2 Подрядчик своим приказом назначает лиц, ответственных за проведение и соблюдение технологии производимых работ. Копия приказа предоставляется Заказчику. 8.3 При нанесении материального ущерба при производстве работ в результате допущения строительного брака или поломки оборудования Подрядчик возмещает ущерб за свой счет. 8.4 Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по договору должен составлять не менее 24 месяцев. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору. 8.5 Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы и использованные в ходе производства работ материалы и комплектующие. В период гарантийного срока, время прибытия на объект для исправления претензий не должно превышать 2 (два) рабочих дня согласно заключённому Договору. |
| Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ |
| 9.1 Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ руководствуясь действующими нормативными документами и актами по г.Москве, а также согласно заключённому Договору подряда. 9.2 Подрядчик предоставляет Заказчику перечень нормативных актов для разграничения зон ответственности, сдачи/приемки выполненных, подготовительных, скрытых работ для согласования и включения в план производства работ. 9.3 Подрядчик предоставляет Заказчику график производства для согласования и утверждения. |