Двухкомнатная квартира 45.1 метра, крупнопанельный дом серии 1605-АМ/9, 6 этаж, один пассажирский лифт.

Требуется капитальный ремонт с полной заменой электропроводки.

Большая комната 18.3

Маленькая 10.7

Кухня 6.7

Коридор 5.9

Ванная 2.1

Туалет 0.9

Вент шкаф справа на входе 0.5

Высота потолков 2.64

Состояние: 95% ободрано до бетона, мебели нет, унитаз снят, раковина в ванной снята, кухня за исключением газовой плиты и раковины, демонтирована. Требуется демонтаж одной антресоли.

В туалете недавно установлены счетики на воду.

Заменяны окна во всей квартире. Откосы и подококонники сделаны.

Пол бетонный, покрытие тонкий линолеум без пузырей, который сдирать не планируется. Укладка замкового ламината поверх линолеума плюс подложка.

Электромонтажные работы под ключ на всю квартиру.

Штробление (потолки штробить не нужно, проводка будет проходить под натяжным потолком). Установка щитка, розеток и т.п.

Монтажные работы в ванной.

Установка новой ванны, раковины с тумбой, смесителей. Технические отверстия в тумбе.

Замена полотенцесушителя. Замена и установка новых труб по необходимости.

Короб для скрытия труб с люком доступа.

Установка вентиляционного отвода и решетка.

Штробление стен под трубы.

Монтажные работы в туалете.

Установка нового унитаза с заменой труб по необходимости.

Устройство люка (дверей) для доступа к трубам.

Монтажные работы на кухне.

Подводка, замена труб для раковины и стиральной машины.

Необходимая гидроизоляция во всех «влажных» помещениях.

Демонтаж и монтаж батарей центрального водоснабжения (3 шт, комнаты и кухня)

Отделка.

Все стены под покраску со всеми необходимыми предварительными работами (грунтовка, шлифовка). Идеальное выравнивнивание не требуется, скорее всего только шпатлевка без предварительного отштукатуривания. Возможна частичная штукатурка если будет очень большой перепад.

Плитка – фартук на кухне над рабочей поверхностью вдоль двух стен. Приблизительная длина ок 4х метров, высота ок 60 см.

Плитка в ванной только непосредственно в мокрой зоне ванны, над умывальником и на полу. Остальное – покраска.

В санузле плитка на полу и на стенах ок 1 метра от пола. Далее покраска.

В остальный помещениях одинаковый ламинат на подложку.

Установка плинтусов.

Замена всех дверей (5 штук). Демонтаж старых и установка новых дверных плинтусов.

Уборка и вынос мусора.

Опционально (решение еще не принято, но просьба рассчитать) демонтаж/строительство одной не несущей стены маленькой комнаты для создания ниши для гардероба в коридоре.

Отчёт по материалам и доставкам, производится по чекам.

Предварительная стоимость ваших черновых материалов (производитель?):

Блоки для кладки

Смеси для кладки, штукатурки, шпатлёвки, плиточный клей, затирка и т.д

Арматура, сетка, маяки , уголки и т.д.

Сантехнические (трубы, переходники,гребёнки и т.д)

Электрика(кабель,подрозетники,автоматы,щиток и т.д)

Чистовые материалы: унитаз, ванная, раковина, плитка, ламинат, полотенцесушитель, краска, прочие финишные отделочные материалы, возможно батареи, предоставляются собственником.