XII. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Техническое задание

Замена плит канализационных колодцев

- Место выполнения работ: г. Домодедово, определяется по заявке Заказчика с указанием точного адреса;

- Условия, сроки (периоды) выполнения работ: общий срок выполнения работ устанавливается в течение следующего периода:

‒ Начало выполнения работ – не позднее 2-х календарных дней со дня подписания Контракта;

‒ Завершение выполнения работ –– 60 календарных дней со дня подписания Контракта.

2.3. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно и сдать Заказчику их результат в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

3. Источник финансирования: средства бюджета городского округа Домодедово.

- КБК 017-0409-13 3 01 25200-244

- Код по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД): 42.11.20  Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

- Перечень выполняемых работ:

– разборка асфальтобетонного покрытия вокруг колодцев – 115,6 м2

– демонтаж чугунных люков – 40 шт.

– демонтаж плит колодцев – 40 шт.

– разработка грунта – 22,02 м3

– погрузка и вывоз мусора – 102,149 тн.

– устройство основания  щебеночного – 13,211 м3

‒ устройство бетонной подготовки – 8,8 м3

– монтаж опорных плит типа ОП-1к или эквивалент – 35 шт.

– монтаж опорных плит типа ОП-1д или эквивалент – 5 шт.

– установка люки чугунных тяжелых – 35 шт.

– установка люки чугунных с решеткой для  дождеприемных колодцев – 5 шт.

– Устройство асфальтобетонных покрытий толщ. 5 см  из горячих асфальтобетонных смесей мелкозернистых плотными не ниже марки II, тип Б – 114,2 м2

8. Требования к выполнению работ:

Работы производить в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ, с соблюдением требований Сводов правил, строительных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации, Техническим заданием, письменными распоряжениями Заказчика.

Все материалы, необходимые для выполнения данного вида работ должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям иметь технические паспорта, сертификаты качества или сертификаты соответствия или документы, удостоверяющие их качество. Материалы по своим характеристикам должны соответствовать техническим параметрам, указанным в документации об аукционе (Приложение №1 к Техническому заданию) и отвечать основным требованиям безопасности к применению строительных материалов и изделий

8. Требования к качеству и  безопасности выполнения работ:

Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все допущенные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. Подрядчик обязан за свой счет поддерживать чистоту и порядок на объекте в соответствии с действующими нормами и правилами, а также исключить загрязнение прилегающей территории строительным мусором.

При выполнении работ Подрядчиком должна соблюдаться техника безопасности и пожарная безопасность - ответственность за сохранность материалов и результатов выполненных работ до подписания акта выполненных работ, а также за соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ несет Подрядчик.

11 Требования по объему гарантий качества работ:

Гарантийные сроки на выполненные работы составляют: – 3 (три) года с даты подписания Сторонами Акта выполненных работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае если он не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами.

И.о. начальника службы

дорожного хозяйства и транспорта                                                                            А.В. Люхин