ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту (замена) светильников в здании

- Работы по ремонту (замена) светильников в здании в г. Москва, ЮЗАО.

- Предоплата предусмотрена, аналоги рассматриваются, есть бытовой городок для проживания рабочих.

- Цена договора включает в себя стоимость выполнения работ, все затраты Исполнителя с учетом стоимости материалов и оборудования, использования машин и механизмов, рабочей силы, транспорта, накладных расходов, таможенных пошлин, налогов, необходимых для выполнения работ, затрат, связанных с обеспечением электроэнергией, теплом, бытовой и питьевой водой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для производства работ, затрат на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, содержание, уборку и охрану места выполнения работ.

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Коридоры, холлы 0-5 этажей |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (встраиваемый и накладной) | 100 шт | 1.7 |
| 2 | Демонтаж: светильников типа СТОП Е27 | 100 шт | 0.36 |
| Монтажные работы |  |  |
| 3 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 1.82 |
| 4 | Светильники светодиодные потолочные типа ARMSTRONG LED 27W-2900LM (595х595мм) встраиваемый | шт | 173 |
| 5 | Светильники светодиодные потолочные типа ARMSTRONG LED 27W-2900LM (595х595мм) накладной | шт | 9 |
| 6 | Монтаж распределительной коробки при скрытой проводке | 100 шт | 1.82 |
| 7 | Распределительная коробка 85х85 мм IP54 | шт | 182 |
| 8 | Колодка клеменая | шт | 546 |
| 9 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 2.32 |
| 10 | Трубы для электропроводки и кабельных линий из пвх гофрированные тяжелого типа (с зондом), наружный диаметр 20 мм | м | 232 |
| 11 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 2.32 |
| 12 | Кабели силовые с медными жилами, в изоляции и оболочке из пвх пластиката, без брони и наружного покрова, не распр. горение (кат. а), с низким дымо-газовыделением, низкотоксич., на напряжение 0,66 кв, марка ввгнг(а)-LSLTX, 3Х1,5 мм2, гост р | 1000 м | 0.182 |
| 13 | Кабели силовые с медными жилами, в изоляции и оболочке из пвх пластиката, без брони и наружного покрова, не распр. горение (кат. а), с низким дымо-газовыделением, низкотоксич., на напряжение 0,66 кв, марка ввгнг(а)-LSLTX, 3Х2,5 мм2, гост р | 1000 м | 0.05 |
| 14 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм | 10 шт. | 69.6 |
| Кабинеты 1-го этажа |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |
| 15 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (встраиваемый, накладной, ЛПО 2х36) | 100 шт | 0.75 |
| 16 | Демонтаж: светильников типа СТОП Е27 | 100 шт | 0.45 |
| Монтажные работы |  |  |
| 17 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0.86 |
| 18 | Светильники светодиодные потолочные типа ARMSTRONG LED 27W-2900LM (595х595мм) встраиваемый | шт | 27 |
| 19 | Светильники светодиодные потолочные типа ARMSTRONG LED 27W-2900LM (595х595мм) накладной | шт | 59 |
| 20 | Монтаж распределительной коробки при скрытой проводке | 100 шт | 0.86 |
| 21 | Распределительная коробка 85х85 мм IP54 | шт | 86 |
| 22 | Колодка клеменая | шт | 258 |
| 23 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 1.16 |
| 24 | Трубы для электропроводки и кабельных линий из пвх гофрированные тяжелого типа (с зондом), наружный диаметр 20 мм | м | 116 |
| 25 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 1.16 |
| 26 | Кабели силовые с медными жилами, в изоляции и оболочке из пвх пластиката, без брони и наружного покрова, не распр. горение (кат. а), с низким дымо-газовыделением, низкотоксич., на напряжение 0,66 кв, марка ввгнг(а)-LSLTX, 3Х1,5 мм2, гост р | 1000 м | 0.086 |
| 27 | Кабели силовые с медными жилами, в изоляции и оболочке из пвх пластиката, без брони и наружного покрова, не распр. горение (кат. а), с низким дымо-газовыделением, низкотоксич., на напряжение 0,66 кв, марка ввгнг(а)-LSLTX, 3Х2,5 мм2, гост р | 1000 м | 0.03 |
| 28 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм | 10 шт. | 348 |
| Кабинеты 2-го этажа |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |
| 29 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (встраиваемый; накладной; ЛПО 2х36, 2х18) | 100 шт | 1.21 |
| Монтажные работы |  |  |
| 30 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 1.18 |
| 31 | Светильники светодиодные потолочные типа ARMSTRONG LED 27W-2900LM (595х595мм) встраиваемый | шт | 24 |
| 32 | Светильники светодиодные потолочные типа ARMSTRONG LED 27W-2900LM (595х595мм) накладной | шт | 94 |
| 33 | Монтаж распределительной коробки при скрытой проводке | 100 шт | 1.18 |
| 34 | Распределительная коробка 85х85 мм IP54 | шт | 118 |
| 35 | Колодка клеменая | шт | 354 |
| 36 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 1.58 |
| 37 | Трубы для электропроводки и кабельных линий из пвх гофрированные тяжелого типа (с зондом), наружный диаметр 20 мм | м | 158 |
| 38 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 1.58 |
| 39 | Кабели силовые с медными жилами, в изоляции и оболочке из пвх пластиката, без брони и наружного покрова, не распр. горение (кат. а), с низким дымо-газовыделением, низкотоксич., на напряжение 0,66 кв, марка ввгнг(а)-LSLTX, 3Х1,5 мм2, гост р | 1000 м | 0.118 |
| 40 | Кабели силовые с медными жилами, в изоляции и оболочке из пвх пластиката, без брони и наружного покрова, не распр. горение (кат. а), с низким дымо-газовыделением, низкотоксич., на напряжение 0,66 кв, марка ввгнг(а)-LSLTX, 3Х2,5 мм2, гост р | 1000 м | 0.04 |
| 41 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм | 10 шт. | 474 |
| Кабинеты 3-го этажа |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |
| 42 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (встраиваемый, накладной, ЛПО 2х36) | 100 шт | 0.68 |
| 43 | Демонтаж: светильников типа СТОП Е27 (в подвесном потолке) | 100 шт | 0.24 |
| Монтажные работы |  |  |
| 44 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0.9 |
| 45 | Светильники светодиодные потолочные типа ARMSTRONG LED 27W-2900LM (595х595мм) встраиваемый | шт | 56 |
| 46 | Светильники светодиодные потолочные типа ARMSTRONG LED 27W-2900LM (595х595мм) накладной | шт | 34 |
| 47 | Монтаж распределительной коробки при скрытой проводке | 100 шт | 0.9 |
| 48 | Распределительная коробка 85х85 мм IP54 | шт | 90 |
| 49 | Колодка клеменая | шт | 270 |
| 50 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 1.2 |
| 51 | Трубы для электропроводки и кабельных линий из пвх гофрированные тяжелого типа (с зондом), наружный диаметр 20 мм | м | 120 |
| 52 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 1.2 |
| 53 | Кабели силовые с медными жилами, в изоляции и оболочке из пвх пластиката, без брони и наружного покрова, не распр. горение (кат. а), с низким дымо-газовыделением, низкотоксич., на напряжение 0,66 кв, марка ввгнг(а)-LSLTX, 3Х1,5 мм2, гост р | 1000 м | 0.09 |
| 54 | Кабели силовые с медными жилами, в изоляции и оболочке из пвх пластиката, без брони и наружного покрова, не распр. горение (кат. а), с низким дымо-газовыделением, низкотоксич., на напряжение 0,66 кв, марка ввгнг(а)-LSLTX, 3Х2,5 мм2, гост р | 1000 м | 0.03 |
| 55 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм | 10 шт. | 360 |
| Кабинеты 4-го этажа |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |
| 56 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (встраиваемый; накладной; ЛПО 2х36, 2х18) | 100 шт | 0.95 |
| 57 | Демонтаж: светильников типа Рондо Е27 | 100 шт | 0.04 |
| Монтажные работы |  |  |
| 58 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0.97 |
| 59 | Светильники светодиодные потолочные типа ARMSTRONG LED 27W-2900LM (595х595мм) встраиваемый | шт | 31 |
| 60 | Светильники светодиодные потолочные типа ARMSTRONG LED 27W-2900LM (595х595мм) накладной | шт | 66 |
| 61 | Монтаж распределительной коробки при скрытой проводке | 100 шт | 0.97 |
| 62 | Распределительная коробка 85х85 мм IP54 | шт | 97 |
| 63 | Колодка клеменая | шт | 291 |
| 64 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 1.32 |
| 65 | Трубы для электропроводки и кабельных линий из пвх гофрированные тяжелого типа (с зондом), наружный диаметр 20 мм | м | 132 |
| 66 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 1.32 |
| 67 | Кабели силовые с медными жилами, в изоляции и оболочке из пвх пластиката, без брони и наружного покрова, не распр. горение (кат. а), с низким дымо-газовыделением, низкотоксич., на напряжение 0,66 кв, марка ввгнг(а)-LSLTX, 3Х1,5 мм2, гост р | 1000 м | 0.097 |
| 68 | Кабели силовые с медными жилами, в изоляции и оболочке из пвх пластиката, без брони и наружного покрова, не распр. горение (кат. а), с низким дымо-газовыделением, низкотоксич., на напряжение 0,66 кв, марка ввгнг(а)-LSLTX, 3Х2,5 мм2, гост р | 1000 м | 0.035 |
| 69 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм | 10 шт. | 396 |
| Кабинеты 5-го этажа |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |
| 70 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (встраиваемый, ЛПО 2х36) | 100 шт | 0.18 |
| 71 | Демонтаж: светильников (люста 3-х рожковая Е27) | 100 шт | 0.01 |
| Монтажные работы |  |  |
| 72 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0.2 |
| 73 | Светильники светодиодные потолочные типа ARMSTRONG LED 27W-2900LM (595х595мм) встраиваемый | шт | 2 |
| 74 | Светильники светодиодные потолочные типа ARMSTRONG LED 27W-2900LM (595х595мм) накладной | шт | 18 |
| 75 | Монтаж распределительной коробки при скрытой проводке | 100 шт | 0.2 |
| 76 | Распределительная коробка 85х85 мм IP54 | шт | 20 |
| 77 | Колодка клеменая | шт | 60 |
| 78 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0.28 |
| 79 | Трубы для электропроводки и кабельных линий из пвх гофрированные тяжелого типа (с зондом), наружный диаметр 20 мм | м | 28 |
| 80 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0.28 |
| 81 | Кабели силовые с медными жилами, в изоляции и оболочке из пвх пластиката, без брони и наружного покрова, не распр. горение (кат. а), с низким дымо-газовыделением, низкотоксич., на напряжение 0,66 кв, марка ввгнг(а)-LSLTX, 3Х1,5 мм2, гост р | 1000 м | 0.02 |
| 82 | Кабели силовые с медными жилами, в изоляции и оболочке из пвх пластиката, без брони и наружного покрова, не распр. горение (кат. а), с низким дымо-газовыделением, низкотоксич., на напряжение 0,66 кв, марка ввгнг(а)-LSLTX, 3Х2,5 мм2, гост р | 1000 м | 0.008 |
| 83 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм | 10 шт. | 84 |