Ведомость объёмов работ 1

| № пп | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
|  |  |  |  |  | Длина | Ширина/высота | Примечание |
| Раздел 1. Земляные работы |  |
| 1 | 1 | Планировка площадей грунта | м2 | 200 |  |  |  |
| 2 | 2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 35 | 56 | 1,25/0,5 |  |
| Раздел 2. Устройство фундамента |  |
| 3 | 3 | Бурение скважин под сваи буром «ТИСЭ» (18 шт. длина 2.5 метра) | шт | 18 | 45 |  | диаметр 200 мм |
| 4 | 4 | Бетонирование свай | м3 | 2,16 |  |  |  |
| Устройство ростверка |  |
| 5 | 5 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 7 | 56 | 1,25/0,5 |  |
| 6 | 6 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных | м3 | 14 | 56 | 0,25*1 |  |
| 7 | 7 | Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) | м3 | 14.21 |  |  |  |
| 8 | 8 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 0.924 |  |  |  |
| 9 | 9 | Гидроизоляция фундаментов: боковая оклеечная в 2 слоя (с внешней стороны) | м2 | 56 | 56 | 1 |  |
| 10 | 10 | Гидроизол | м2 | 128.8 |  |  |  |
| 11 | 11 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя (с внутренней стороны) | м2 | 56 | 56 | 1 |  |
| 12 | 12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | м3 | 14 | 56 | 0.5/0.5 |  |
| 13 | 13 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой | м2 | 14 | 56 | 0.25 |  |
| 14 | 14 | Гидроизол | м2 | 15.4 |  |  |  |
| Устройство фундаментной плиты (14,5х8,5) |  |
| 15 | 15 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | м3 | 12.325 | 14.5 | 8.5/0.1 |  |
| 16 | 16 | Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) | м3 | 12.57 |  |  |  |
| 17 | 17 | Устройство гидроизоляции оклеечной | м2 | 123.25 | 14.5 | 8.5 |  |
| 18 | 18 | Гидроизол | м2 | 143 |  |  |  |
| 19 | 19 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 | 0.2465 | 14.5 | 8.5/0.2 |  |
| 20 | 20 | Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) | м3 | 25.02 |  |  |  |
| 21 | 21 | Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III | т | 1.997 |  |  |  |
| 22 | 22 | Устройство приямков для коммуникаций |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Стены |  |
|  | Высота 4 метра |  |
|  | Периметр 55,76 м |  |
|  | Общая площадь фасада 262,5 м2 |  |
|  | Окна 51,7 м2 |  |
|  | Двери стекляные 18,9 м2 |  |
|  | Объем кладки (0,25 м) 48,305 м3 |  |
| 23 | 23 | Кладка стен из кирпича на растворе толщиной 250 мм при высоте 4 м | м3 | 48.305 | Площадь кладки стен 193.22 м2 |  |  |
| 24 | 24 | Кирпич керамический М-150 | м3 | 48.79 |  |  |  |
| 25 | 25 | Укладка перемычек | шт. | 14 |  |  |  |
| 26 | 26 | Перемычка фасадная объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м3 | м3 | 0.9 |  |  |  |
| 27 | 27 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей | м2 | 51.7 |  |  |  |
| 29 | 29 | Установка дверей | м2 | 18.9 |  |  |  |
| Раздел 4. Перекрытие 1 этажа (14,5х9.43х0.2) |  |
| 31 | 31 | Установка плит перекрытий | шт | 15 |  |  |  |
| 32 | 32 | Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 30.0817 | 14.5 | 9,43/0,22 |  |
| Раздел 5. Кровля |  |
| 33 | 33 | Установка балок пролетом: 15 м объемом до 2 м3 | шт | 3 |  |  |  |
| 34 | 34 | Балки прямые сплоченные (200х150, длина 15 м, 3 шт) | м3 | 1.35 | 15 х 3 | 0,2*0,15 |  |
| 35 | 35 | Установка стропил (30 шт, длина 5,78, сечение 200х50) | шт | 30 | 5.78 | 0.2/0.05 | объем - 1.734 м3 |
| 36 | 36 | Устройство обрешетки: сплошной из досок | м2 | 173.4 | 5.78 * 2 | 15/0.02 | объем - 3.468 м3 |
| 37 | 37 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м2 | 173.4 |  |  |  |
| 38 | 38 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 | 173.4 | 5.78*2 | 15 | объем утеплителя - 35.72 м3 |
| 42 | 42 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м2 | 173.4 |  |  |  |
| 43 | 43 | Устройство обрешетки с прозорами из досок | м2 | 173.4 |  |  | объем - 2.428 м3 |
| 44 | 44 | Устройство кровли из металлочерепицы | м2 | 173.4 |  |  |  |
| 46 | 46 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 38 |  |  |  |
| 51 | 51 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей | м2 | 5 |  |  |  |
| 53 | 53 | Изоляция по оконных блоков по периметру | м | 20 |  |  |  |
| Раздел 6. Перегородки |  |
| 1 этаж |  |
| 55 | 55 | Кладка перегородок толщиной 250 мм из газобетонных блоков на клее | м2 | 22.58 |  |  |  |
| 58 | 58 | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 150 мм | м2 | 50.73 |  |  |  |
| 2 этаж |  |
| 61 | 61 | Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами (листами ЦСП): с изоляционной прокладкой | м2 | 115.91 |  |  |  |
| Раздел 7. Двери |  |
| 62 | 62 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах | м2 | 4.155 |  | 4,155 / 100 | 5 шт. |

Ведомость объёмов работ 2

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
|  |  |  |  | Длина | Ширина/высота | Примечание |
| Раздел 1. Перегородки |  |
| 1 | Демонтаж перегородок толщиной 100 мм | м2 | 13.5 |  |  |  |
| 2 | Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 150 мм | м2 | 18.9 |  |  |  |
| Раздел 2. Двери |  |
| 62 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах | м2 | 7.77 |  |  | 4 шт |