СМЕТА 3 этап

| Наименование работ | Кол-во | Стоимость ед. работ | Итого стоимость работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство черных полов 1 этажа |
| 1.1. Устройство обмазочной гидроизоляции поверхности плиты фундамента и цоколя фундамента изнутри под черные полы в два слоя, включая крыльцо, веранду, гараж и котельную с обеспыливаем обрабатываемых поверхностей промышленным пылесосом | 236 кв.м |  |  |
| 1.2. Устройство уплотненной выравнивающей песчаной подготовки - 180мм) с механической трамбовкой виброплитой (крыльцо и веранда) | 236 кв.м |  |  |
| Засыпка керамзитом М400 фракцией 20-40мм, слой -200мм и укладка пленки полиэтиленовой толщиной 150мк сверху (крыльцо и веранда) с проливкой верхнего слоя цементным молочком | 24 кв.м |  |  |
| Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки М250 под затирку армированной сеткой D4Вр1 ячейкой 100x100 - 150 мм с креплением демпферной ленты (крыльцо и веранда) | 24 кв. м |  |  |
| 1.3. Укладка утеплителя: XPS - 100мм (в один слой) и пленки полиэтиленовой толщиной 150мк сверху (гараж и котельная) с фиксацией к поверхности грибками | 64 кв. м |  |  |
| Засыпка керамзитом М400 фракцией 20-40мм, слой - 200мм и укладка пленки полиэтиленовой толщиной 150мк сверху (гараж и котельная) с проливкой верхнего слоя цементным молочком | 64 кв. м |  |  |
| Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки М250 под затирку, армированной сеткой D4Вр1 100х100 -70мм с креплением демпферной ленты (гараж и котельная) | 64 кв. м |  |  |
| 1.4. Укладка утеплителя: XPS - 200мм (в два слоя по 100мм) и пленки полиэтиленовой, толщиной 150мк внутри дома с проливкой верхнего слоя цементным молочком | 148кв.м |  |  |
| Засыпка керамзитом М400 фракцией 20-40мм, слой 300мм и пленки полиэтиленовой толщиной 150мк внутри дома с проливкой верхнего слоя цементным молочком | 148 кв.м |  |  |
| Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки М250 под затирку, армированной сеткой D4Вр1 100х100 -70мм с креплением демпферной ленты внутри дома | 148 кв.м |  |  |
| Итого устройство черных полов: |
| 3. Штукатурка стен |
| 3.1. Высококачественная штукатурка стен цементно-известковым раствором по СНиП 3.04.01-87 с грунтованием | 900 кв. м |  |  |
| Итого штукатурка стен: |
| ВСЕГО по всем видам работ: |